# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：永仁县第二水厂及配套管网工程（二期）

建设单位（盖章）：永仁县住房和城乡建设局

编制日期：           2021年11月9日

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 永仁县第二水厂及配套管网工程（二期） |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 李本武 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南省（自治区）楚雄州永仁县 |
| 地理坐标 | （ 101 度 40分29.484秒，26度 3分13.053秒） |
| 国民经济 行业类别 | 4601自来水生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 94 自来水生产和供应工程461 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 永仁县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 永发改投资[2019]16号 |
| 总投资（万元） | 14500.00 | 环保投资（万元） | 86.05 |
| 环保投资占比（%） | 0.59 | 施工工期 | 5月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 19900m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《永仁县城总体规划修改》（2017-2030） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《永仁县城市总体规划修改》（2017-2030）符合性分析 根据《永仁县城市总体规划修改（2017-2030）》，永仁县城的城市性质为:楚雄州北部重要节点城市，中国阳光城，以特色农产品加工贸易、休闲度假旅游为主导产业，以苴却文化、民族文化为特色的宜居宜游宜业的阳光康养精品旅游县城。 表1 永仁县城总体规划（2017至2030年）主要参数表 项目 内容 规划年限 近期：2017——2020年；远期：2021——2030 年 城市性质 楚雄州北部重要节点城市，中国阳光城，以特色农产品加工贸易、休闲度假旅游为主导产业，以苴却文化、民族文化为特色的宜居宜游宜业的阳光康养精品旅游县城。 规划范围 行政辖区总面积2189平方公里（含3镇4乡） 规划区内人口（万人） 近期（2020年）：5.26 远期（2030年）：9.45 供水量（万米3/d） 近期：2.0 远期：3.5 根据永仁县城现状给水设施建设情况，以及城市周围水资源条件，本规划供水范围与《永仁县城市总体规划修改（2017-2030）》中中心城区规划范围一致，规划范围内城市建设用地规模9.77平方公里，包括：县城片区（城市商务区、旧城综合片区、度假居住片区、文化产业片区、居住片区及火车站片区）及周边村镇。 综上所述，本项目符合《永仁县城市总体规划修改（2017-2030）》。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线符合性分析 项目位于楚雄州永仁县，属于在原有项目预留用地上建设，项目区范围内不涉及自然保护区、饮用水源地保护区等生态保护目标。根据《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发[2018]32号），且永仁县自然资源局出具的《关于永仁县第二水厂及管网工程（二期）是否占用生态红线的情况说明》，本项目区不在《云南省生态保护红线》功能区范围内。 根据《云南省生态红线》的划定对象，将自然保护区、国家公园、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区（核心景区）、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产地的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、重点城市集中式饮用水水源保护区的一二级保护区、水产种质资源保护区的核心区、九大高原湖泊的一级保护区、牛栏江流域水源保护核心区和相关区域、重要湿地、极小种群物种分布栖息地、原始林、国家一级公益林、部分国家二级公益林及省级公益林、部分天然林、相对集中连片的草地、河湖自然岸线和海拔3800m竖线以上区域，以及科学评估结果为生态功能极重要区和生态环境敏感极重要区划入生态保护红线。 本项目位于楚雄州永仁县，项目区不涉及占用生态保护红线，即不在《生态保护红线》确定的生态红线范围之内，因此项目建设符合生态红线要求。 （2）与环境质量底线符合性分析 项目所在区域的环境空气、地表水、声环境等环境现状均能满足相应的标准要求。公司在严格采取设计及本环评所提措施后，项目施工及运营期对外环境的影响较小，不会改变区域环境功能，符合环境质量底线要求，因此项目所在区域环境质量良好，未超出环境质量底线。 （3）与资源利用上线符合性分析 本项目采取的工艺技术成熟、设备稳定可行，采用的工艺技术和设备符合节能设计标准和规范，未选用国家已公布的禁止或淘汰的落后工艺和设备，具有较好的节能效果；运营过程中消耗一定量的电能、水资源等资源，所用原料主要为水库水资源等，项目资源的消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。 （4）与环境准入负面清单符合性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中，城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程属于鼓励类。因此项目符合环境准入负面清单的相关管理要求。 综上，项目不在生态保护红线内，未超过当地环境质量底线，未涉及资源利用上线，未列入环境准入负面清单内，符合“三线一单”的要求。 2、与《水污染防治行动计划》符合性判定的相符性分析 “水十条”第一条“全面控制污染物排放”中指出“推进循环发展。加强工业水循环利用。” 项目生产过程产生的废水经沉淀处理后循环使用，不外排，符合“水十条”规定。 3、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的相符性分析 经查对《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则(试行)》(简称“实施细则”)，本项目没有位于禁止开发的各功能区及保护区内。对比“实施细则”工业布局的要求： 一、各类功能区 （一）禁止一切不符合主体功能定位的投资建设项目，严禁任意改变用途，因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目。 （二）禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 （三）禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。 （四）禁止在永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需依法依规办理农用地转用和土地征收，并按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划和法定程序修改相应的土地利用总体规划。 （五）禁止擅自占用和调整已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田，不得多预留永久基本农田为建设占用留有空间，严禁通过擅自调整县乡土地利用总体规划规避占用永久基本农田的审批，严禁未经审批违法违规占用。禁止在永久基本农田范围内建窑、建房、建坟、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动；禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层；禁止任何单位和个人闲置、荒芜永久基本农田。禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施，坚决防止永久基本农田“非农化”。 （六）禁止在金沙江、长江一级支流（详见附件1）建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目。 二、各类保护区 （七）禁止在自然保护区核心区、缓冲区建设任何生产设施。禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施和污染物排放超过国家和地方规定的污染物排放标准的其他项目。禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，法律、行政法规另有规定的除外。 （八）禁止风景名胜区规划未经批准前或者违反经批准的风景名胜区规划进行各类建设活动。禁止在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内投资建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。 （九）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 （十）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围湖造地或围垦河道等工程。禁止在国家湿地公园范围内从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源、挖沙、采矿、引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。 三、工业布局 （十一）禁止在金沙江、长江-级支流岸线边界1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定。 （十二）禁止新建不符合非煤矿山转型升级有关准入标准的非煤矿山。禁止在金沙江岸线3公里、长江一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。 （十三）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。 （十四）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （十五）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机一无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。 （十六）禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。 （十七）禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复,确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。 本项目所属行业为城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程，不属于“实施细则”所列的功能区、保护区、工业布局内容。因此，本项目不属于云南省长江经济带负面清单所列的企业。 4、产业政策符合性分析 本项目为城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程。根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》。本项目属于国家鼓励类项目，符合国家现行相关产业政策的要求。 5、规划符合性分析 本项目位于楚雄州永仁县，项目属于城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程，且项目建设符合永仁县规划；其次项目选址不涉及文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、森林公园等法定环境敏感区和特殊功能生态区。因此项目规划合理。 6、选址符合性分析 本项目位于楚雄州永仁县，项目属于城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程，且项目建设符合永仁县规划；且本项目的建设得到相关部门的批准，故项目选址是合理的。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来及历史沿革 供水事业是城市发展的基本条件，也是国家经济建设、社会文明进步、人民生活不可缺少和无法替代的物质基础。永仁县城现状供水系统，由于取水、输水管线设计不合理，水源周围村庄密集，污染源较多等原因致使水源水质受污染程度日益严重；加之水处理处理能力有限，长期处于超负荷运行状态，致使水厂出水水质均满足不了老百姓需求；此外，随着人口的增长、城市发展以及工业化水平的不断提高，城市用地规模的不断扩大，现状输配水管道管径偏小，供水范围太窄等给当地居民、企事业单位正常的工作、生产和生活带来了严重的影响。因此，进行永仁县城供水工程的扩建已势在必行、刻不容缓。 供水工程作为市政基础设施的一项重要内容，本工程的实施，将为实现永仁县城城市经济社会规划的发展目标垫定坚实的基础。因此，永仁县城第二水厂及配套管网（二期）的建设是十分必要及紧迫的，永仁县供水现状及供水存在的问题如下： （1）第二净水厂处理规模偏小，不能满足县城发展需求 县城第二水厂担负着永仁县城的生活、生产用水的供给，根据《永仁县城市总体规划修改（2017-2030）》，2020年到2030年，规划区的服务人口将增，县城第二水厂现状处理规模1.1万m3/d，随着城乡供水一体化的加快，县城周边村委会、莲池乡已全部安装自来水管道，饮用自来水，已建成日处理规模1.1万m3/d的净水设施不能满足用水需求。 （2）单水源水供水安全性差 县城现状供水水源主要为尼白租水库，尼白租水库库容量为3158万m3。但仅依靠尼白租水库为供水水源，若水库水源遭遇污染或破坏，则县城总体供水将会遭受巨大影响，由此可见永仁县城供水依靠单水源供水，其供水安全性较差。 （3）供水管网不完善 供水管网不完善，管网布置不合理，供水普及率低。城市现有配水管网管径偏小、供水范围太窄，是影响整个城市供水质量和供水可靠性的主要问题所在。目前永仁县供水范围仅覆盖了西面老城区及周边附近几个自然村，供水面积约4.07平方公里，供水覆盖面积过小，县城东部及南部新区供水管网严重不足。远期县城区规划面积将达到9.77平方公里，远远无法满足远期县城规划范围内供水需求，必须扩大供水覆盖范围。而且永仁县主城区的供水管道基本未形成环路，均是一些枝状管网延伸，供水安全可靠性不高，部分小管径段已成为供水的瓶颈，使得部分地区的水量、水压难以保证。 （4）供水管道老化，漏损严重，供水安全可靠性差； 永仁县城给水管道大多铺设时间较早，服务年限长，有的管道已使用40多年，老化锈蚀严重，管道输水能力下降，多次发生破裂。配水管道材料除近几年采用PE塑料管外，大部分为以前铺设的灰口铸铁管、混凝土管，管材落后，几方面原因导致城市管网漏损率高（接近20%）。自来水公司虽对城区管网进行了修复维护，但供水安全性差，水质存在二次污染隐患。供水管道漏损严重，供水故障率高，安全可靠性低，人民群众的正常用水得不到保障。由于城市自来水管网覆盖率不足，部分街道主管道管径过小，无消火栓等设施，不能满足消防供水要求，现状供水系统消防应急能力差，一旦供水范围内发生火灾，供水系统无法满足消防应急要求。 （5）供水系统信息化程度太低，管理水平较差； 虽然永仁县第二净水厂内部设置有自动控制系统，且实现了远程操控系统，监控系统，但随着国家新型城镇化的发展，智慧城市的建设，目前供水系统缺乏智慧化，应该结合智慧城市建设，搭建智慧水务平台，确保城市供水行业健康、有序发展。 水厂二期建设的必要性： 1、第二净水厂(二期)新建的必要性 （1）随着永仁县经济由高速向高质量发展的同时，城区人口的增加的行势下，用水量急速增大，而供水厂的超负荷运行，对现状处理设施造成了影响，导致处理设施损坏和老化现象。运行时间久远后出水水质下降，直接影响居民的生活水平和身体健康。 （2）随着国家饮用水水质标准的提高，原水厂工艺处理出水水质达不到国家出水水质新标准，对净水厂进行二期建设，提高出水水质，符合国家饮用水水质新标准，是保障人民身体健康基本条件。 （3）根据永仁县自来水厂最新数据统计，目前永仁县第二水厂供水规模1.1万吨/日，但服务范围主要为县城中心城区，而随着莲池乡、永定镇及周边村庄供水的纳入，人口规模近期将急剧增加，用水量远远大于目前城市的供水能力，以至于永仁县城的供水能力抑制了城市的经济发展，因此，进行永仁县第二水厂及管网配套工程（二期）建设已迫在眉睫、势在必行。 2、城区给水管网建设的必要性 （1）永仁县中心城区供水管网大部分都于90年代建设，管材大部分采用球墨铸铁管，塑料管等，由于受道路沉降等因素而易破坏，根据永仁县自来水公司历年维修次数及区域，得知主城区主干道因老化等因素供水管漏水很严重，周边集中居住区经常断水、水压不足，对居民的生活带来严重影响。现状供水管漏水严重，直接造成水厂供水能力大于管道供水能力，尤其是新建城区，由于没有统一规划，管线大部分为临时从原有城市管网接口，造成供水量及供水压力不足，因此改造城市超负荷管网，重新统一对在建及新建片区进行规划，对永仁县的政治、经济发展及提升生活质量是非常重要的。 （2）根据永仁县总体规划精神，城市输配水干管在现状基础上结合规划道路进行布局，早期敷设的管径偏小、管道老化、与规划道路走向不一致的管道应逐渐予以更新。因此本项目的建设是对城市供水管网配套设施的改造是永仁县城市总体规划的需要，是完善城市基础设施、满足景洪城市的快速发展需求、保障城市长远健康发展具有重要意义。 按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，对本建设项目进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目建设应编制环境影响报告表。永仁县住房和城乡建设局委托我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，环评单位立即开展了现场调查、资料收集工作，在对本项目进行工程分析和环境影响预测与分析后，按照环境影响评价技术导则的要求完成了本项目环境影响报告表的编制工作，供企业上报审批。 2、项目基本概况 项目名称：永仁县第二水厂及配套管网工程（二期）； 建设单位：永仁县住房和城乡建设局； 建设性质：新建； 建设地点：楚雄州永仁县； 占地面积：19900m2； 项目投资：14500万元； 水厂服务范围：本工程主要的供水范围为：县城片区（城市商务区、旧城综合片区、度假居住片区、文化产业片区、居住片区及火车站片区）及县城周边永定镇的几个村委会、莲池乡。 3、项目建设内容及项目组成 1）建设内容及规模： 新建自来水厂1座，配套建设取输水工程、净水厂工程、清水输水工程及配水管网工程等。 1.取输水工程：永仁县城区现有一条原水输水管线：尼白租水库至第二水厂的输水管道，采用钢管和钢丝骨架聚乙烯给水管，管道管径为DN700，输水管道长度为12.452公里。新建0.46公里原水输水管与直苴水库至云龙片区管道连接。 （1）保留现状尼白租水库至二水厂DN700的原水输水管道（钢管和钢丝骨架聚乙烯管）管道长度为12.452公里，重力自流输水。 （2）新建直苴水库至云龙灌片预留口至二水厂DN600的原水输水管道，（孔网钢带聚乙烯复合管）管道长度约为460米，重力自流输水，具体详见平面图。 （3）新建一条尼白租水库至二水厂DN600的原水输水管道，采用钢管，管道长度约为12.4公里，重力自流输水。 2.净水厂工程：新建一组11000m³/d水处理构筑，主要包括DN600钢骨架复合塑料管460m，絮凝斜管沉淀池一座，V型滤池一座和反冲洗滤池泵房一座，清水池一座和排水排泥池、污泥浓缩池两座、脱水车间一座，出水在线监测房一座，生产技术楼一栋，自控、监控、水质化验检测设备、电气设备，改造加氯加药间和配电间及机修仓库，智慧供水系统。 3.配水管网工程：新建DN500mm～DN100mm输配水管46.6公里，管材为钢管。 表1 工程建设内容一览表 项目名称 建设内容 主体工程 原水输水 取水点：本项目近期水源选取尼白租水库，远期选取尼白租水库和直苴水库，由水库输水隧洞处取水； 原水输水管：保留现状尼白租水库至二水厂DN700的原水输水管道（钢管和钢丝骨架聚乙烯管）管道长度为12.452公里，重力自流输水；新建一条尼白租水库至二水厂DN600的原水输水管道，采用钢管，管道长度约为12.4公里，重力自流输水。 给水处理厂 网格絮凝斜管沉淀池：絮凝池与斜管沉淀合建，池体为钢筋砼结构，平面尺寸为：16.90m×27.70m，规模1.5万m3/d； V 型滤池：新建一座，建设规模为1.5万m3/d，V型滤池平面尺寸为：16.70m×23.10m。单池过滤面积为：28.72m2，冲洗周期：12~24h，过滤采用恒水位过滤器。 清水池：钢筋砼结构，有效容积V=2770m3，有效水深为：3.8m，平面尺寸为：27.60m×27.60m。 加药加氯间：现状加氯加药间建筑面积为120m2，二层框架结构。本次设计进行改造，改造面积为204.60m2，框架结构。其中加药系统沿用现状系统，消毒由于采用电解氯化钠的方式。 排水排泥池：新建1座排水排泥池，面积为；797m2； 浓缩池：新建2座浓缩池，选用重力辐流式浓缩池，尺寸为D＝7m，浓缩时间t＝12h，上清液排出的ρ（SS）≤70mg／L。污泥含水率R≤98％，池体为钢筋砼结构； 脱水间：脱水间的土建按照S=296.50m2规模设计，砖混框架结构。采用叠螺式污泥脱水机Q=10~20m3/h，N=6.0KW，2台一用一备。投加PAM絮凝剂，脱水机进料含水率≤97％～98％，经脱水后的泥渣含水率≤75％。 水厂自用水系统：厂区自用水设计从清水池出水管引出，自用水高位水池位于厂区外高程为1660m的高地上。 回用水池：容积为4584m3有效水深为5.75米。 城镇配水管道 新建DN500mm～DN100mm输配水管46.6公里，管材为钢管。 附属设施及建筑 管道附属设施 阀门的设置：在管网各部位出现供水事故而抢修时，把停水范围控制到最小，应按供水需要设置控制阀门。 消火栓的设置：距道路街沿石不大于2米，距建筑物外墙不小于5米。地上式消火栓如距房屋外墙5米有困难时，可减少至1.5米或根据实际地型情况安装。 洒水栓的设置：在道路绿化面积较大的街区管道上，需设置一定的洒水栓，满足绿化车取水需要，洒水栓间距一般为2～3公里。为便于识别，消火栓涂为红色，洒水栓涂为绿色。 排气阀设置：在给水管网的最高点或隆起点设置排气阀，以保证管网输水畅通和在管网放空时引入空气，避免形成负压。 5、地设置排泥阀，以定期排除管网中的沉淀物，提高供水质量。 附属建筑 1、生产技术楼：新建1座生产技术楼，总建筑面积为1252.24m2，二层框架结构，平面尺寸为：29.2m×16.2m。 2、反冲洗泵房、出水在线监测房、配电间及机修仓库：新1座反冲洗泵房，建筑面积为：164.50m2，钢筋砼结构，平面尺寸为：17.4m×9.0m；新建1座出水在线监测房，建筑面积为：27.80m2，框架结构，平面尺寸为：6m×4.63m；对配电间及机修仓库进行改造，室内重新布置变压器和配电线路，面积为：166.44m2。 公用工程 给水 由水厂自身提供； 排水 雨污分流制，雨水经雨水管沟排出厂外；生活污水经处理后用于项目区内绿化用水，生产废水修建回收水池对水厂废水进行回收利用； 供电 由附近电网供电； 环保设施 噪声 设备软连接、隔声、隔振等措施； 污泥浓缩池 对沉淀、反冲洗产生的污水底泥进行浓缩，直径(D)=7m，2座； 污泥脱水间 对污泥进行脱水、干化，建筑面积163.56m2，1座； 排泥池 面积746.3㎡，1座； 危废暂存间 容积3m3，1间。 4、水厂主要设备一览表 本项目主要设备见下表： 表2 水厂主要设备一览表 加药设备 1 PAC一体化 投加设备 GIF-2500/300 套 2 一备一用，加药计量泵 H=20m，N=0.75kw （1） 溶液箱 容积：V=1m3 个 2 一体化设备配套 （2） 搅拌机 不锈钢304 普通电机 台 2 一体化设备配套 （3） 计量泵 型号：GM90/0.7 流量70L/h 台 4 一体化设备配套 （4） 其余配套附属设施 套 1 一体化设备配套，详见图纸 加氯设备 1 次氯酸钠发生器 型号：1200g/h 台 2 一用一备，一体化设备配套 2 稀释水罐 容积：1m3 个 1 一用一备，一体化设备配套 3 次氯酸钠储罐 容积：2m3 个 1 一用一备，一体化设备配套 4 化料器 HLQ-50 套 1 一用一备，一体化设备配套 5 余氯分析仪 0.05-5PPM 套 1 一体化设备配套 6 安全淋浴器洗眼器 ABS 套 1 一体化设备配套 7 轴流风机 T35，Q=3367mŒ3•/h，N=0.37kW 台 8 成品 8 防毒面具、抢救材料和工具箱 套 1 与次氯酸钠发生器配套 5、原辅料储存情况 （1）原辅料储存情况见下表： 表3 原辅料储存情况一览表 名称 最大储量 年耗量 储存位置 储存设备 来源 氯化钠 500kg 2000kg-4000kg（根据水质情况） 加药间 袋装 永仁县购买 高锰酸钾 500g 1.5t 化验室 瓶装 公安部门申购 琼脂 500g 1.25kg 化验室 瓶装 楚雄州购买 蛋白胨 250g 2.5kg 化验室 瓶装 楚雄州购买 6、水量平衡（近期） 本项目供水工程投入运营后，涉及废水包括生产废水、职工生活废水、化验室用水和绿化用水。 （1）生产废水 制水工艺过程中产生的废水主要是滤池反冲洗水和沉淀池排污水。类比同类型自来水生产污水和滤池反冲洗水监测数据，废水中主要污染物的平均值和变化范围如表4： 表4 项目生产废水中污染物浓度（mg/L） COD SS 生产废水 平均值 99.6 331 变化范围 93.47~105.82 297~365 滤池反冲洗废水 平均值 84.6 294 变化范围 73.48~96.17 256~331 进入回用水池前的平均值 92.1 312.5 经处理后污水排放浓度 85 70 《污水综合排放标准》二级标准 150 150 类比同类项目，沉淀池排污水和滤池反冲洗水产生量一般占远期原水量的4%~8%，本评价取5.2%，则总废水产生量为572m3/d，这部分废水进入回用水池经沉淀后全部回用。本项目拟建一座有效容积为4584m3的回用水池，回用水池能够容纳处理项目沉淀池排污水和滤池反冲洗水量。 项目产生的生产废水经过回用水池沉淀处理后全部回用，不外排。 （2）生活废水 ①洗手污水 水厂职工为8人，每天工作三班，年工作时间按365天计，均不住厂内，但每天约有4人在食堂吃饭，本项目生活污水主要为员工洗手废水，本项目净水厂所设厕所为旱厕，员工洗手用水按30L/人·d计，则项目运营期工作人员生活用水量为0.24m3/d，即87.6m3/a，产污系数按0.8计，则本项目运营期工作人员生活污水产生量为0.192m3/d，即70.08m3/a。因项目净水厂工作人员较少，员工洗手废水经设置1个收集池（容积0.5m3）集中收集后，用于厂区降尘。 ②餐饮废水 本项目运营期每天在食堂就餐人数约4人，餐饮用水量取20L/（人·d），则项目运营期食堂餐饮用水量为0.08m3/d，即：29.2m3/a，产污系数按0.8计，则项目运营期食堂餐饮废水排放量为0.064m3/d、23.26m3/a。 因本项目净水厂餐饮废水主要为食物残渣及油水，且产生量较小，经设置2个收集桶（容积0.1m3）集中收集后，由农民拉走综合利用，不外排。 （3）绿化用水 水厂绿化面积为8000m2，绿化浇灌用水量以0.003m3/m2.d计，则水厂绿化用水量为24m3/d，雨天不浇灌，永仁县多年平均降雨天数按100天/年计，年绿化用水量为6360m3/a，此部分用水不产生废水。 （4）化验室用水 净水厂配有水质化验室，会产生一定含有金属离子，但是根据原水水质检验报告，水质可以达到Ⅱ类水的标准，水质较好，故水厂只每星期检测色度、浊度、硬度以及大肠杆菌等基本的常规指标两次，同时每个月采一次水样送至当地水质检测部门进行水质检测，以确保饮水安全。这样，类比同类企业水厂化验室的用水很少，用水量约为0.05m3/d，排水量以80%计，则废水约为0.04m3/d，14.6m3/a。化验室废水经中和沉淀处理后用于项目区植被绿化。 （5）小结 本项目生产产生的自来水水量为11000m3/d；生产废水产生量为572m3/d；洗手用水量为0.24t/d，即87.6t/a，废水产生量为0.192t/d，即70.08t/a；食堂用水量为0.08t/d，即：29.2t/a，废水产生量为0.064t/d、23.26t/a；绿化用水量为6360m3/a，不产生废水；化验室用水量为0.05m3/d，则废水约为0.04m3/d，14.6m3/a。 生产废水排入回用水池沉淀后回用于生产，不外排；洗手废水经收集池收集后用于厂区降尘，不外排；餐饮废水主要为食物残渣及油水，且产生量较小，经收集桶集中收集后，由农民拉走综合利用，不外排；绿化用水不产生废水；化验室废水经中和沉淀处理后用于项目区植被绿化。 表5 项目给排水情况一览表 用水类别 用水单位 用水单位 用水标准 用水量 污水量 备注 m3/d m3/a m3/d m3/a 生产用水 生产废水 滤池反冲洗水和沉淀池排污水 / 11000.0 4015000.0 572.0 208780.0 处理后回用于生产 生活用水 洗手废水 共8人 30L/（人·d） 0.24 87.6 0.192 70.08 全部回用 餐饮用水 共4人 20L/人·d 0.08 29.2 0.064 23.26 综合利用 绿化 绿化 绿化用水 0.003m3/m2.d 24.0 6360.0 0 0 自然蒸发 化验室用水 化验室用水 化验室 / 0.05 18.25 0.04 14.6 用于绿化 合计 11024.37 4021495.05 572.296 208887.94 / 水厂日用水平衡图见图1： 图1 水厂日用水量平衡图 单位：m3/d 项目水污染物产生及排放情况： 表6 项目水污染物产生及排放情况一览表 排放源 污染物名称 处理前 处理后 产生浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 排放浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 生活污水 废水量 （万m3/a） 0.0093 洗手废水经收集池收集后用于厂区降尘，不外排；餐饮废水主要为食物残渣及油水，且产生量较小，经收集桶集中收集后，由农民拉走综合利用，不外排； CODcr 420 0.039 BOD5 280 0.026 氨氮 44 0.0041 总磷 7 0.0001 动植物油 50 0.0047 悬浮物 350 0.033 生产废水 废水量 （万m3/a） 20.878 0 悬浮物 3500 730.73 经生产废水回用水池沉淀处理后全部回用生产，不外排。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员新增8人，生产工人7人，管理人员1人，均不在项目区住宿，4人在项目区用餐。本项目全年进行生产，生产天数约365天。 7、总平面及现场布置 水厂平面考虑到构（建）筑物及景观的功能分区。即：生活区、生产区、景观绿化区。将员工较为密集的生活区布置在水厂主要出入口的主干道路北侧，通过厂区道路及厂区绿化的分割，将其与生产区分开，便于厂区内员工的日常生活；将生产区建设在厂区正中央，不仅便于监测管理，也使厂区布置更加合理；通过在厂区内种植草皮、花卉及各类低矮灌木，其中绿化树木以低矮根浅阔叶常绿小乔木和灌木绿篱为主，开阔地则种植草坪，清水池顶也种植草坪，厂区上、下部沿围墙种植树木，作为卫生防护屏障。通过景观绿化的功能分区，增加了生活区的视觉通透性，使生产区更加隐蔽，使厂区景观绿化率达到了50%以上，使整个厂区与周围环境融合，显得幽雅，洁净。 厂区内路网按功能区划分和建、构筑物使用要求设置。通过主干及支干道路的布置，将厂区各水处理单元分割开，避免了厂区不合理的用地现象，同时设置两个出入口，其中一个为应急出入口。主干道自水厂主要出入口由东向西进行铺设，在新建清水池南侧分为两条路，其中沿清水池东侧可返回至水厂出入口，沿清水池南侧可至应急出入口。 综上所述，项目总平面布置合理。项目总平面布置见附图。 8、环保投资 项目总投资14500万元，其中环保投资为86.05万元，环保投资占总投资的0.59%，各项投资列于表7。 表7 环保投资一览表 阶段 序号 环保设施 数量或规模 投资金额（万元） 施 工 期 废气 洒水降尘 / 1 噪声 减振基础 / 0.5 固废 施工建筑垃圾清运处置 / 1 小计 / / 2.5 运 营 期 废水 雨污分流 雨水、污水管道 2.5 收集池 1个0.5m3 1.0 回用水池 1个4584m3 50.0 收集桶 2个0.1m3 0.03 中和沉淀池 1个0.5m3 1.0 噪声 噪声防治 厂房隔声、减振基础 3.0 固废 泔水桶 2个 0.02 垃圾收集及垃圾清运费 估列 1.0 污泥浓缩池 2座 20.0 危废暂存间 1座 5.0 小计 / / 83.55 合计 / 86.05 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程及简述 一、工艺流程及产污节点 1、施工期污染工序 项目取水利用现状水库下方输水渠，进行取水。预埋取水管管径DN400，并在拦水坝上设置冲砂闸一座，定期对输水渠中的泥沙进行冲排。所以施工期施工工工序主要包括原水和清水输水管道铺设和水厂施工工序： （1）原水输水管道铺设施工工艺 图1 原水管道铺设施工流程及污染节点示意图 （2）清水输水管道铺设施工工艺 图2 清水管道铺设施工流程及污染节点示意图 （3）水厂施工污染工序 图3 自来水厂施工期污染工序 （4）主要产污位置及污染种类 A、基础工程施工：在基础工程施工阶段(包括挖方、填方、地基处理、基础施工等)，产生的污染源主要有混凝土输送泵、挖掘机、装载机、运输车辆等运行时产生的噪声，以及挖方弃土和施工扬尘，同时还有施工设备冲洗水(经沉淀后回用)及少量生活废水。 B、主体工程施工：在主体建筑物工程施工过程中将产生混凝土输送泵、混凝土振捣棒、卷扬机等施工机械的运行噪声，施工及运输过程中的扬尘，施工设备冲洗水(经沉淀后回用)及少量生活废水。 C、安装工程：在设备安装和建筑物装修施工过程中将产噪声及少量建筑垃圾、废弃材料等，装修施工人员产生少量生活废水。 综上所述，施工期环境污染问题主要是：土建施工、设备安装等过程中，产生建筑废渣、弃土、扬尘、噪声、施工设备冲洗水、施工人员生活污水和生活垃圾。这些污染存在于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度、影响时间不同。 2、运营期工艺流程 （1）运营期工艺流程及产污节点 图4 自来水净水工艺流程及产污节点 （2）工艺流程简述 根据可研报告数据，原水在装置进水管上投加混凝剂，经过管式静态混合器混合后进入净水装置本体，在反应池内絮凝形成矾花，大颗粒的矾花在沉淀池内沉淀，没有沉淀的细小矾花进入滤池过滤，这时出水浊度、色度已经达标，微生物指标也已大部去除，再在净水装置出水管上投加消毒剂进入清水池，在清水池中滤后水与消毒剂充分混合达到消毒杀菌作用，出厂水保持一定的余氯，防止水在管道中二次污染。运行一定周期后，沉淀池下部积泥达到一定厚度后要开启排泥管排泥，否则会引起矾花上飘。滤池截污饱和之前要进行冲洗以清除滤层中所截留的污物，使滤池恢复过滤能力。 ①加药混合：采用计量泵投加混凝剂和管式静态混合器多级混合，可达定量精确投加混凝剂，并能使药剂快速均匀的分散于原水水体中，从而节省药剂。 ②反应：根据水力学机理和多相传质规律采用多级高效网格反应，具有稳定反应区梯度递减的流态，能促进絮体粒径均匀密实，为沉淀区固液分离提供良好的前提条件。 ③沉淀：根据浅层沉淀原理，在沉淀区设置新型的小孔距高效斜管，使之兼泥渣沉淀分离并有加强悬浮物颗粒接触固液分离的双重作用，确保了沉淀效果，并能适应原水高浊度的冲击负荷。 ④过滤：采用高精度滤头滤板和单层优质石英砂滤料，具有截污量大，集污渗透层深，过滤周期长，出水水质好等优点。冲洗：有利用装置自备水箱进行重力反冲和利用水泵从清水池吸水反冲二种方式。采用滤头滤板小阻力配水装置，布水均匀，冲洗水量小，效果好。 ⑤排泥；采用穿孔排泥管排泥，人工定时开闸排泥。 ⑥消毒：采用次氯酸钠消毒，杀菌能力比液氯消毒强，杀菌效果不受水的pH值影响，只发生氧化作用不发生氯化作用达到消毒效果，避免了有机卤代物的问题。 次氯酸钠一部分投加在混凝前端进行预处理氯化，另一部分则投加在进入清水池前进行消毒。在加混凝剂时同时加氯，可氧化水中的有机物，提高混凝效果。同时防止水厂内各类构筑物中滋生青苔和延长氯胺消毒接触的时间。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 原项目于2017年9月30日，通过楚雄州环境保护局验收，并取得《楚雄州环境保护局准予行政许可决定书（楚环许准[2017]47号）》文件。 原项目所产生的污染物均有相应的处置措施，并全部能够处置后达标排放。故不存在与本项目有关的环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 大气环境 项目位于楚雄州永仁县，所在地环境空气质量功能区属于GB3095-2012《环境空气质量标准》中二类功能区。根据《楚雄州2020年度环境状况公报》监测数据显示，2020年，永仁县监测有效天数357天，其中“优”为282天，“良”为75天，优良率为100%，与2018年持平。各污染物达标情况见表3-1。 表1 主要空气污染物年均浓度 序号 污染物 年均浓度 达标情况 1 二氧化硫 15μg/m3 达到年均值一级标准 2 二氧化氮 9μg/m3 达到年均值一级标准 3 可吸入颗粒物（PM10） 32μg/m3 达到年均值一级标准 4 细颗粒物（PM2.5） 14μg/m3 达到年均值一级标准 5 一氧化碳（CO） 1.0mg/m3 优于二级24小时均值标准 6 臭氧（O3） 79μg/m3 优于日最大8小时平均标准 根据上表可知，2020年永仁县各污染物浓度限值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，大气环境良好，因此区域属于达标区。 地表水环境 项目所在区域地表水体主要为尼白租水库、直苴水库及格租大河、永定河，其中尼白租水库为项目取水水源，总氮、总磷超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，其余达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准；格租大河位于项目取水口南面10m处，为尼白租水库泄洪河流，主要功能为接纳雨水和泄洪，规划为IV类水体，经现场勘察，目前已干枯。项目输水管网横穿永定河上游支流，该支流距永定河800m，用途主要为农灌，规划为IV类水体。国家城市供水水质监测网昆明监测站于2019年8月15日对尼白租水库水库进行监测，监测数据分析见表2。直苴水库监测数据分析见表3。 表2 尼白租水库水质分析表 序号 检测项目 单位 检测依据 检测结果 单项评价 1 PH 值 无量纲 GB6920-86 8.95 Ⅰ 2 溶解氧 mg/L GB7489-87 6.3 Ⅱ 3 高锰酸盐指数 mg/L GB11892-89 2.14 Ⅰ 4 COD mg/L HJ/T399-2007 〈15 Ⅰ 5 BOD5 mg/L HJ505-2009 〈2.0 Ⅰ 6 氨氮（NH3-N） mg/L HJ535-2009 0.12 Ⅰ 7 总磷（以P计） mg/L GB11893-89 0.02 Ⅱ 8 总氮（湖、库，以N计） mg/L HJ636-2012 0.57 Ⅲ 9 铜 mg/L GB/T5750.6-2006 中的 1.4 0.006 Ⅰ 10 锌 mg/L GB/T5750.6-2006 中的 1.4 〈0.012 Ⅰ 11 氟化物（以F 计） mg/L HJ84-2016 0.085 Ⅰ 12 硒 mg/L HJ694-2014 〈0.00012 Ⅰ 13 砷 mg/L HJ694-2014 0.00046 Ⅰ 14 汞 mg/L HJ694-2014 〈0.00004 Ⅰ 15 镉 mg/L GB/T5750.6-2006 中的 9.1 〈0.0001 Ⅰ 16 铬（六价） mg/L GB7467-87 〈0.004 Ⅰ 17 铅 mg/L GB/T5750.6-2006 中的 11.1 〈0.002 Ⅰ 18 氰化物 mg/L GB8538-2016 中的 45.3 〈0.002 Ⅰ 19 挥发酚 mg/L GB8538-2016 中的 46.2 〈0.002 Ⅰ 20 石油类 mg/L GB/T5750.7-2006 中的 3.5 〈0.05 Ⅰ 21 阴离子表面活 性剂 mg/L GB7494-87 〈0.05 Ⅰ 22 硫化物 mg/L GB/T16489-1996 〈0.02 Ⅰ 23 粪大肠杆菌 个/L HJ347.1-2018 〈10 Ⅰ 24 硫酸盐 mg/L HJ84-2016 5.36 合格 25 氯化物 mg/L HJ84-2016 4.68 合格 26 硝酸盐 mg/L HJ84-2016 0.09 合格 27 铁 mg/L GB/5750.6-2006 中的 1.4 0.055 合格 28 锰 mg/L GB5750.6-2006 中的 1.4 0.009 合格 表3 直苴水库水质分析表 序号 检测项目 单位 检测依据 检测结果 单项评价 1 PH值 无量纲 GB6920-86 7.92 Ⅰ 2 溶解氧 mg/L GB7489-87 8.6 Ⅰ 3 高锰酸盐指数 mg/L GB11892-89 1.20 Ⅰ 4 COD mg/L HJ/T399-2007 〈15 Ⅰ 5 BOD5 mg/L HJ505-2009 2.5 Ⅰ 6 氨氮（NH3-N） mg/L HJ535-2009 〈0.10 Ⅰ 7 总磷（以P计） mg/L GB11893-89 0.08 Ⅳ 8 总氮（湖、库，以N计） mg/L HJ636-2012 0.6 Ⅲ 9 铜 mg/L GB/T5750.6-2006 中的 1.4 〈0.006 Ⅰ 10 锌 mg/L GB/T5750.6-2006 中的 1.4 0.017 Ⅰ 11 氟化物（以F 计） mg/L HJ84-2016 0.019 Ⅰ 12 硒 mg/L HJ694-2014 〈0.00012 Ⅰ 13 砷 mg/L HJ694-2014 0.00020 Ⅰ 14 汞 mg/L HJ694-2014 〈0.00004 Ⅰ 15 镉 mg/L GB/T5750.6-2006 中的 9.1 〈0.0001 Ⅰ 16 铬（六价） mg/L GB7467-87 〈0.004 Ⅰ 17 铅 mg/L GB/T5750.6-2006 中的11.1 〈0.002 Ⅰ 18 氰化物 mg/L GB8538-2016 中的 45.3 〈0.002 Ⅰ 19 挥发酚 mg/L GB8538-2016 中的 46.2 〈0.002 Ⅰ 20 石油类 mg/L GB/T5750.7-2006 中的 3.5 〈0.05 Ⅰ 21 阴离子表面活 性剂 mg/L GB7494-87 〈0.05 Ⅰ 22 硫化物 mg/L GB/T16489-1996 〈0.02 Ⅰ 23 粪大肠杆菌 个/L HJ347.1-2018 780 Ⅱ 24 硫酸盐 mg/L HJ84-2016 12.6 合格 25 氯化物 mg/L HJ84-2016 0.78 合格 26 硝酸盐 mg/L HJ84-2016 0.38 合格 27 铁 mg/L GB/5750.6-2006 中的 1.4 0.006 合格 28 锰 mg/L GB5750.6-2006 中的 1.4 〈0.002 合格 尼白租水库和直苴水库汇水区位于人烟稀少、生态环境较好的山区，无工业污染源，水质经防疫部门多次取样化验分析，尼白租水库除大肠杆菌超标及雨季浑浊度超标外，其余均达到国家地面水环境质量标准Ⅲ类水质标准以上，其水质完全符合饮用水水源要求。 综上所述，本项目所在区域地表水环境质量很好。 声环境 项目输水管线所在区域部分声环境功能区划及净水厂声环境功能区划属于1类区，配水管网声环境功能区划属于2类及4a类区。经环评现场踏勘，且项目周边无较大工业噪声源，主要为坡耕地、村庄、荒山和道路，根据现场实际踏勘，项目东南侧为元谋到牟定县道，道路上车流量一般，但不集中，噪声产生于偶尔鸣笛，短时间断产生，对区域声环境质量影响不大，区域声环境质量一般。 生态环境 评价区域植被覆盖好，局部地段林草覆盖率较高，项目区植被基本属于北亚热带常绿阔叶林类型，通过实地调查，项目区主要植被有橄榄、车桑子、相思果、紫茎泽兰、旱茅、百喜草等，由于受人类的开发的影响，生态环境更多受人为控制，自身调控能力一般。 评价区域500m范围内无自然保护区，未发现国家保护珍稀动植物，但有1座烈士陵园，该烈士陵园为永仁县烈士陵园为省重点烈士纪念建筑物保护单位，本项目在烈士陵园东面设置配水管网总接口，总接口距烈士陵园15m，项目清水管道及配水管道均在烈士陵园围墙外。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目隧道施工、管线布设及净水厂建设过程中，将对隧洞施工、管网沿线及净水厂周边居民带来一定的影响。本项目主要保护目标及其保护级别见下表。 表4 主要保护目标 内容 保护目标 人数 与项目相对方位与距离 保护级别 环境空气 取水管线 桃树新村 2人 东南面，20m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 2人 东南面，23m 2人 东南面，26m 3人 东南面，25m 3人 东南面，20m 3人 东南面，20m 净水厂 居民楼 4户、16人 北面，100m 清水管 农机驾校 100人 东面，15m 配水管网 永仁一中 800人 东面，15m 永定完小 500人 东南面、4m 医药公司 60人 北面、4m 公安局 30人 北面，4m 文庙居民 200人 西面、4m 250人 北面、4m 水利局 40人 北面、2m 环城东路居民楼 160人 东面、3m 200人 西面、3m 环城南路居民楼 90人 北面、4m 80人 南面、4m 阳光花园 1200人 西面、4m 永仁县医院 60人 西面、3m 环城西路居民楼 300人 西面、4m 450人 东面、4m 幼儿园 650人 北面、4m 环城北路居民楼 150人 南面、4m 菜园子村 130人 南面、6m 新区医院 100人 西面、3m 水仁大酒店 60人 北面、40m 小汗坝村 480人 南面、6m 环境噪声 取水管线 桃树新村 2人 东南面，20m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 2人 东南面，23m 2人 东南面，26m 3人 东南面，25m 3人 东南面，20m 3人 东南面，20m 净水厂 居民楼 4户、16人 北面，100m 清水管 农机驾校 100人 东面，15m 配水管网 永仁一中 800 东面，15m 永定完小 500人 东南面、4m 医药公司 60人 北面、4m 公安局 30人 北面，4m 文庙居民 200人 西面、4m 250人 北面、4m 水利局 40人 北面、2m 环城东路居民楼 160人 东面、3m 200人 西面、3m 环城南路居民楼 90人 北面、4m 80人 南面、4m 阳光花园 1200人 西面、4m 永仁县医院 60人 西面、3m 环城西路居民楼 300人 西面、4m 450人 东面、4m 幼儿园 650人 北面、4m 环城北路居民楼 150人 南面、4m 菜园子村 130人 南面、6m 新区医院 100人 西面、3m 水仁大酒店 60人 北面、40m 小汗坝村 480人 南面、6m 地表水 尼白租水库 / 管网北面，1000m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准 直苴水库 / 管网北面，682m 永定河 / 水厂西面，1290m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准 格租大河 / 管网东南面，30m 泄洪河 生态 水仁县烈士陵园 / / 保护级别：省级 备注：本项目在烈士陵园东面设置配水管网总接口，总接口距烈士陵园15m，项目清水管道及配水管道均在烈士陵园围墙外 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 项目施工期、运营期无组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值，标准限值见表5。 表5 大气污染物排放限值 （单位：mg/m3） 项目 颗粒物最高允许排放浓度 无组织排放监控浓度限值 1.0 2、水污染物排放标准 本项目废水全部回用，不产生外排废水，故不执行水污染排放标准。 3、噪声排放标准 本项目施工期厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值，标准限值见表6。项目营运期产生的噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准限值见表7。 表6 建筑施工场界噪声标准限值 （单位：dB（A）） 时段 昼间 夜间 标准限值 70 55 表7 工业企业厂界环境噪声排放标准 （单位：dB（A）） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4、固体废物 ⑴一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）； ⑵危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工废气污染防治措施 （1）扬尘 为了减小项目的施工扬尘对周边环境的影响，应严格采取如下防治措施： ①建筑材料堆放应严格管理，将建筑材料的堆场定点定位，并采取防尘抑尘措施，如在大风天气，对散料堆场采用水喷淋防尘，并遮盖建筑材料。 ②施工场地进行洒水降尘，洒水次数根据天气状况而定。非雨天每日洒水次数不少于3次；若遇到大风或干燥天气应增加洒水次数。 ③尽量避免在大风天气下进行施工作业。根据同类项目工程经验，4级以上大风天气不宜实施土方施工。 ④对建筑垃圾应及时处理、清运、以减少占地，防止粉尘污染，改善施工场地的环境。建设工地应当按安全、文明施工标准化工地的要求设置各项临时设施。 ⑤优化施工期间运输车辆的出入场路径，加强施工人员的宣传管理等。 ⑥施工场地出入口5m内必须进行混凝土硬化，设置车辆冲洗设施，运输车辆须冲洗后出场。 ⑦施工运输车辆的车厢应当确保牢固、严密，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏。加强施工现场运输车辆管理。运输的车辆须保持车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路。 通过采取以上措施后，能最大程度的减少粉尘对周边环境的影响，将项目粉尘对保护目标的影响尽可能降到最低。 （2）运输扬尘 本次环评要求施工单位加强对运输车辆的管理，运输车辆严禁超载并遮盖篷布，及对运输车辆进行清理，避免造成运输道路上泼洒及车轮上粘附渣土；对运输道路进行维护，避免由于道路的凹凸不平造成运输车辆的泼洒。 根据调查，项目周边道路为原有运输道路，运输条件较好，施工阶段运输扬尘对周边大气环境影响不大。 （3）机械废气 施工机械产生的废气主要为烯烃类、CO和NOX，由于项目施工期较短，间歇性排放。项目施工场地空旷，扩散条件较好，不会产生局部浓度过高的情况，机械废气对周边保护目标影响较小。 2、施工期水环境保护措施 （1）施工废水和施工人员清洗产生的清洗废水 废水均依托原自来水厂废水处置措施处理，废水经沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排，对周边环境的影响小。 （2）雨天形成地表径流污染的影响分析 为避免雨季径流对周围水体产生不利影响，采取以下措施： ①设置连续、通畅的排水设施和沉砂池，防止泥浆废水外流或堵塞河道。 ②合理安排工期，避免在雨天进行土方作业；雨天对粉状物料堆放场所和临时堆渣场进行必要的遮蔽，减少雨水冲刷。 ③项目应加强管理，做好机械的日常维护保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象。 ④雨天应对各类机械进行遮盖防雨。 采取以上措施后，雨季径流中的SS浓度可得到较大程度的降低，充分沉淀后外排，地表径流对周围地表水环境的影响较小。 3、施工期声环境保护措施 本次环评要求施工单位采取隔声降噪措施，以减轻项目施工对周围居民的影响。 ①禁止夜间施工，但混凝土浇灌等生产工艺需要连续作业的除外，必须报有关管理部门批准，才能施工作业。 ②优先选用低噪声机械进行作业； ③施工机械尽量远离保护目标，进行隔声及减振处理；在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排；固定的机械设备尽量入棚操作； ④加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生；做到文明施工，避免因施工噪声产生纠纷； ⑤合理安排施工工序及时间，避免在同一时间集中使用高噪声设备；推土机、装载机和挖掘机作业在短期内完成，把施工机械噪声影响减至最低。 ⑥对于运输车辆噪声，应限制车速，减少夜间运输量；对运输车辆定期维修保养，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。 通过以上措施的实施，可以最大限度的减小施工机械噪声对环境的影响。施工期噪声影响为短时影响，随施工结束而结束。 4、施工期固废保护措施 （1）施工生活垃圾 项目施工生活垃圾的产生量为5.8kg/d，收集后运至项目周边生活垃圾堆放点堆放。 （2）土石方 根据业主提供的资料，本项目施工过程中产生的土石方在项目区内回填，不外排。 （3）建筑垃圾 按照相关政府要求进行处置。 综上，项目施工过程中产生的固废能够得到合理处置，不会产生二次污染，对周边环境的影响较小。 5、生态环境影响 项目不在自然保护区、水源保护区、风景名胜区、国家森林公园等重要地区范围内。项目不占用生态红线、不占公益林，未发现名树古木，也未发现珍稀野生保护动植物。 ①对土地利用格局的影响 本项目占地占地类型为建设用地。项目建成后，会使土地利用性质发生根本的变化，土地利用方式的改变将会导致土壤与外界环境的物质交换大大降低，导致土壤性质发生改变。 ②对植被的影响分析 项目建设将对用地范围内植被已被原有项目进行清除，对项目所在区域的植被组成有一定的影响。项目施工不对项目占地区域内的植物北砍伐清理，对整个地区的植物物种结构和数量等不会造成严重的损害。 ③对动物的影响分析 项目所在区域未发现珍稀野生保护动物。项目周边涉及区域受人群活动影响较大，野生动物种类和数量较少，项目在施工过程中会惊扰周围动物的正常生活，使得野生动物远离该场地，由于项目施工期较短，扰动不大，加之动物具有趋避性，可以通过迁徙活动到周边适宜生境进行生活，因此项目的建设对野生动物的影响不大。 6、施工期环境管理措施 （1）取水口施工时应尽量避免搅动水体，减轻对饮用水源的影响。 （2）进一步优化施工方案，原水输水工程施工过程应尽可能避开村庄，减少占用农田和林地，避免和减小对区域野生动植物的不利影响； （3）水厂工程施工场地设置临时沉淀池，产生的废水经沉砂预处理后处回用于场地抑尘，不得外排，在施工场地采取围挡、喷淋、洒水、原料堆场覆盖防尘布等措施控制施工扬尘； （4）采用先进工艺和低噪声设备控制施工噪声，清水输水工程和配水管网工程施工尽可能避开沿线群众午休施工，禁止夜间（22：00—06：00）从事高噪声施工作业和物料运输，防治噪声扰民现象； （5）施工期工程开挖产生的表层土应妥善保存，用于后期施工迹地恢复，对施工临时占地应及时采取场地平整和植被恢复等生态保护措施，并强化生态恢复过程中的管理和维护工作，保证植被成活率； （6）不能回收利用的建筑垃圾和废弃土石方清运至相关部门指点地点堆放； |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 一、废水环境影响分析 本项目供水工程投入运营后，涉及废水包括生产废水、职工生活废水、化验室用水和绿化用水。 （1）生产废水 制水工艺过程中产生的废水主要是滤池反冲洗水和沉淀池排污水。类比同类型自来水生产污水和滤池反冲洗水监测数据，废水中主要污染物的平均值和变化范围如表1： 表1 项目生产废水中污染物浓度（mg/L） COD SS 生产废水 平均值 99.6 331 变化范围 93.47~105.82 297~365 滤池反冲洗废水 平均值 84.6 294 变化范围 73.48~96.17 256~331 进入回用水池前的平均值 92.1 312.5 经处理后污水排放浓度 85 70 《污水综合排放标准》二级标准 150 150 类比同类项目，沉淀池排污水和滤池反冲洗水产生量一般占远期原水量的4%~8%，本评价取5.2%，则总废水产生量为572m3/d，这部分废水进入回用水池经沉淀后全部回用。本项目拟建一座有效容积为4584m3的回用水池，回用水池能够容纳处理项目沉淀池排污水和滤池反冲洗水量。 项目产生的生产废水经过回用水池沉淀处理后全部回用，不外排。 （2）生活废水 ①洗手污水 水厂职工为8人，每天工作三班，年工作时间按365天计，均不住厂内，但每天约有4人在食堂吃饭，本项目生活污水主要为员工洗手废水，本项目净水厂所设厕所为旱厕，员工洗手用水按30L/人·d计，则项目运营期工作人员生活用水量为0.24m3/d，即87.6m3/a，产污系数按0.8计，则本项目运营期工作人员生活污水产生量为0.192m3/d，即70.08m3/a。因项目净水厂工作人员较少，员工洗手废水经设置1个收集池（容积0.5m3）集中收集后，用于厂区降尘。 ②餐饮废水 本项目运营期每天在食堂就餐人数约4人，餐饮用水量取20L/（人·d），则项目运营期食堂餐饮用水量为0.08m3/d，即：29.2m3/a，产污系数按0.8计，则项目运营期食堂餐饮废水排放量为0.064m3/d、23.26m3/a。 因本项目净水厂餐饮废水主要为食物残渣及油水，且产生量较小，经设置2个收集桶（容积0.1m3）集中收集后，由农民拉走综合利用，不外排。 （3）绿化用水 水厂绿化面积为8000m2，绿化浇灌用水量以0.003m3/m2.d计，则水厂绿化用水量为24m3/d，雨天不浇灌，永仁县多年平均降雨天数按100天/年计，年绿化用水量为6360m3/a，此部分用水不产生废水。 （4）化验室用水 净水厂配有水质化验室，会产生一定含有金属离子，但是根据原水水质检验报告，水质可以达到Ⅱ类水的标准，水质较好，故水厂只每星期检测色度、浊度、硬度以及大肠杆菌等基本的常规指标两次，同时每个月采一次水样送至当地水质检测部门进行水质检测，以确保饮水安全。这样，类比同类企业水厂化验室的用水很少，用水量约为0.05m3/d，排水量以80%计，则废水约为0.04m3/d，14.6m3/a。化验室废水经中和沉淀处理后用于项目区植被绿化。 （5）小结 本项目生产产生的自来水水量为11000m3/d；生产废水产生量为572m3/d；洗手用水量为0.24t/d，即87.6t/a，废水产生量为0.192t/d，即70.08t/a；食堂用水量为0.08t/d，即：29.2t/a，废水产生量为0.064t/d、23.26t/a；绿化用水量为6360m3/a，不产生废水；化验室用水量为0.05m3/d，则废水约为0.04m3/d，14.6m3/a。 生产废水排入回用水池沉淀后回用于生产，不外排；洗手废水经收集池收集后用于厂区降尘，不外排；餐饮废水主要为食物残渣及油水，且产生量较小，经收集桶集中收集后，由农民拉走综合利用，不外排；绿化用水不产生废水；化验室废水经中和沉淀处理后用于项目区植被绿化。 表2 项目给排水情况一览表 用水类别 用水单位 用水单位 用水标准 用水量 污水量 备注 m3/d m3/a m3/d m3/a 生产用水 生产废水 滤池反冲洗水和沉淀池排污水 / 11000.0 4015000.0 572.0 208780.0 处理后回用于生产 生活用水 洗手废水 共8人 30L/（人·d） 0.24 87.6 0.192 70.08 全部回用 餐饮用水 共4人 20L/人·d 0.08 29.2 0.064 23.26 综合利用 绿化 绿化 绿化用水 0.003m3/m2.d 24.0 6360.0 0 0 自然蒸发 化验室用水 化验室用水 化验室 / 0.05 18.25 0.04 14.6 用于绿化 合计 11024.37 4021495.05 572.296 208887.94 / 项目水污染物产生及排放情况： 表3 项目水污染物产生及排放情况一览表 排放源 污染物名称 处理前 处理后 产生浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 排放浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 生活污水 废水量 （万m3/a） 0.0093 洗手废水经收集池收集后用于厂区降尘，不外排；餐饮废水主要为食物残渣及油水，且产生量较小，经收集桶集中收集后，由农民拉走综合利用，不外排； CODcr 420 0.039 BOD5 280 0.026 氨氮 44 0.0041 总磷 7 0.0001 动植物油 50 0.0047 悬浮物 350 0.033 生产废水 废水量 （万m3/a） 20.878 0 悬浮物 3500 730.73 经生产废水回用水池沉淀处理后全部回用生产，不外排。 二、废水保护措施及合理性分析 根据分析，本项目涉及废水包括生产废水、职工生活废水、化验室用水和绿化用水。 （1）生产废水回用合理性分析 本项目产生的生产总废水产生量为572m3/d，这部分废水进入回用水池经沉淀后全部回用。本项目拟建一座有效容积为4584m3的回用水池，回用水池能够容纳处理项目沉淀池排污水和滤池反冲洗水量。 据调查，项目区产生的生产废水经过沉淀后随时补充做生产用水，完全可以消纳项目产生的生产废水；水厂在净水过程中不会产生多余的污染物，沉淀后的废水与原水水质相同，回用做生产用水合理。且不会影响产品质量，同时还能节约水资源。 （2）洗手废水和餐饮废水回用可行性分析 员工洗手废水产生量为0.192m3/d，经过一个收集池收集后用于项目区洒水降尘；食堂废水产生量为0.064m3/d，餐饮废水主要为食物残渣及油水，且产生量较小，经2个收集桶集中收集后，由农民拉走综合利用，不外排。 本次环评类比国内同类项目，项目洗手废水、食堂废水经通过这个措施处理具有相似经验，证明措施是可行的。 （3）化验室废水回用可行性分析 净水厂配有水质化验室，会产生一定含有金属离子、微生物的废液以及废酸、废碱，但是根据源水水质检验报告，水质可以达到Ⅱ类水的标准，水质较好，故水厂只检测色度、浊度、硬度以及大肠杆菌等基本的常规指标两次，以确保饮水安全。化验室废水产生量约为0.04m3/d，14.6m3/a。化验室废水经中和沉淀处理后用于项目区植被绿化。 本次环评类比国内同类项目，具有相似经验证明可行，因此本项目化验室废水可以回用于植被绿化是可行的 （4）对地表水环境的影响分析 根据分析，项目生活污水和生产废水处置设施合理，处置去向可行，各类沉淀池和收集池的容积设置合理，只要企业加强管理，及时将废水储存在池子内，避免漫流现象，全厂废水可以做到不外排，对地表水环境影响轻微。 （5）用水保障性分析 1）生活用水 项目生活用水由净水厂自己提供，具水厂监测数据显示，净水厂水质完全达到饮用水标准。能满足生活用水需求。 2）生产用水 本项目用水由永仁县城供水条件较好的水源为尼白租水库和直苴水库提供。根据水库调查，在保证率P=95%情况下，尼白租水库现状年可供水量为2248万立方米；流城灌溉面积3.44万亩，年灌溉用水约688万立方米。扣除农灌用水后，实际可供水量为1560万立方米；直苴水库现状年可供水量为1618.2万立方米；流城灌溉面积52000亩，年灌溉用水约1040万立方米。扣除农灌用水后，实际可供水量为578.2万立方米。 1）水量分析 根据永仁县城总体用水供需水量分析，得出永仁县城水量供需平衡表如下。 表4 永仁县城水量供需平衡表 项目 可供水量(万立方米) 需水量(万立方米) 富余水量(万立方米) 尼白租 水库 2138.2 二期 二期 直苴水库 737 1401.2 综合上述水量供需分析结果可以得到，永仁县城二期需水总量为737万立方米：尼白租水库和直苴水库水源可供水总量为2138.2万立方米。县城水源富余水量二期为1401.2万立方米。 （1）尼白租水库：位于永仁县县城西北部约17公里的金沙江水系蜻蛉河左岸一级支流羊蹄江上游的格租大河上，径流面积96.4平方公里，坝高47.1米，库容达到3158万m3，兴利库容2248万m3，死库容349万m3，年径流量为：2260万m3，流城灌溉面积3.44万亩，每年每亩需水量为200m3，农业灌溉用需水量为688万m3/年。 表5 尼白租水库水源水量平衡分析（95%） 单位：万立方米 月份 天数 月分配 月径流量 城市用水量 农业用水量 总用水量 每月剩余水量 有效库容（兴利库容-死库容+剩余水量） 1 31 4.22% 95.37 85.25 58.43 143.68 -48.31 1850.69 2 28 4.18% 94.47 77.00 52.78 129.78 -35.31 1815.38 3 31 4.67% 105.54 85.25 58.43 143.68 -38.14 1777.24 4 30 6.32% 142.83 82.50 56.55 139.05 3.78 1781.02 5 31 9.34% 211.08 85.25 58.43 143.68 67.40 1848.42 6 30 10.74% 242.72 82.50 56.55 139.05 103.68 1952.10 7 31 13.12% 296.51 85.25 58.43 143.68 152.83 2104.93 8 31 14.56% 329.06 85.25 58.43 143.68 185.37 2290.30 9 30 11.21% 253.35 82.50 56.55 139.05 114.30 2404.60 10 31 10.13% 228.94 85.25 58.43 143.68 85.26 2489.85 11 30 6.37% 143.96 82.50 56.55 139.05 4.91 2494.77 12 31 5.14% 116.16 85.25 58.43 143.68 -27.52 2467.25 合计 365 1 2260.00 1003.75 688.00 1691.75 568.25 （2）直苴水库坝址距离中和镇10公里，距永仁县城66公里，控制径流面积135平方公里，总库容2391.5万立方米，正常蓄水位1846米，兴利库容1618.2万立方米。年径流量为：2100万m3，死库容296.3万m3，流城灌溉面积52000亩，每年每亩需水量为200m3，农业灌溉用需水量为1040万m3/年。 表6 直苴水库水源水量平衡分析（95%） 单位：万立方米 月份 天数 月分配 月径流量 城市用水量 农业用水量 总用水量 剩余水量水量 有效库容 （兴利库容-死库容+剩余水量） 1 31 4.22% 88.62 85.25 88.33 173.58 -84.96 1236.76 2 28 4.18% 87.78 77.00 79.78 156.78 -69.00 1167.76 3 31 4.67% 98.07 85.25 88.33 173.58 -75.51 1092.25 4 30 6.32% 132.72 82.50 85.48 167.98 -35.26 1056.99 5 31 9.34% 196.14 85.25 88.33 173.58 22.56 1079.55 6 30 10.74% 225.54 82.50 85.48 167.98 57.56 1137.11 7 31 13.12% 275.52 85.25 88.33 173.58 101.94 1239.06 8 31 14.56% 305.76 85.25 88.33 173.58 132.18 1371.24 9 30 11.21% 235.41 82.50 85.48 167.98 67.43 1438.67 10 31 10.13% 212.73 85.25 88.33 173.58 39.15 1477.82 11 30 6.37% 133.77 82.50 85.48 167.98 -34.21 1443.61 12 31 5.14% 107.94 85.25 88.33 173.58 -65.64 1377.97 合计 365 1 2100.00 1003.75 1040.00 2043.75 56.25 由上面表可知，尼白租水库、直苴水库均能满足永仁县第二水厂（二期）建设的取水要求。 2）水质分析 尼白租水库和直苴水库汇水区位于人烟稀少、生态环境较好的山区，无工业污染源，水质经防疫部门多次取样化验分析，除大肠杆菌超标及雨季浑浊度超标外，其余均达到国家地面水环境质量标准Ⅲ类水质标准以上，其水质完全符合饮用水水源要求。水质分析具体见如下表： 表7 尼白租水库水质分析表 序号 检测项目 单位 检测依据 检测结果 单项评价 1 PH 值 无量纲 GB6920-86 8.95 Ⅰ 2 溶解氧 mg/L GB7489-87 6.3 Ⅱ 3 高锰酸盐指数 mg/L GB11892-89 2.14 Ⅰ 4 COD mg/L HJ/T399-2007 〈15 Ⅰ 5 BOD5 mg/L HJ505-2009 〈2.0 Ⅰ 6 氨氮（NH3-N） mg/L HJ535-2009 0.12 Ⅰ 7 总磷（以P计） mg/L GB11893-89 0.02 Ⅱ 8 总氮（湖、库，以N计） mg/L HJ636-2012 0.57 Ⅲ 9 铜 mg/L GB/T5750.6-2006 中的 1.4 0.006 Ⅰ 10 锌 mg/L GB/T5750.6-2006 中的 1.4 〈0.012 Ⅰ 11 氟化物（以F 计） mg/L HJ84-2016 0.085 Ⅰ 12 硒 mg/L HJ694-2014 〈0.00012 Ⅰ 13 砷 mg/L HJ694-2014 0.00046 Ⅰ 14 汞 mg/L HJ694-2014 〈0.00004 Ⅰ 15 镉 mg/L GB/T5750.6-2006 中的 9.1 〈0.0001 Ⅰ 16 铬（六价） mg/L GB7467-87 〈0.004 Ⅰ 17 铅 mg/L GB/T5750.6-2006 中的 11.1 〈0.002 Ⅰ 18 氰化物 mg/L GB8538-2016 中的 45.3 〈0.002 Ⅰ 19 挥发酚 mg/L GB8538-2016 中的 46.2 〈0.002 Ⅰ 20 石油类 mg/L GB/T5750.7-2006 中的 3.5 〈0.05 Ⅰ 21 阴离子表面活 性剂 mg/L GB7494-87 〈0.05 Ⅰ 22 硫化物 mg/L GB/T16489-1996 〈0.02 Ⅰ 23 粪大肠杆菌 个/L HJ347.1-2018 〈10 Ⅰ 24 硫酸盐 mg/L HJ84-2016 5.36 合格 25 氯化物 mg/L HJ84-2016 4.68 合格 26 硝酸盐 mg/L HJ84-2016 0.09 合格 27 铁 mg/L GB/5750.6-2006 中的 1.4 0.055 合格 28 锰 mg/L GB5750.6-2006 中的 1.4 0.009 合格 表8 直苴水库水质分析表 序号 检测项目 单位 检测依据 检测结果 单项评价 1 PH 值 无量纲 GB6920-86 7.92 Ⅰ 2 溶解氧 mg/L GB7489-87 8.6 Ⅰ 3 高锰酸盐指数 mg/L GB11892-89 1.20 Ⅰ 4 COD mg/L HJ/T399-2007 〈15 Ⅰ 5 BOD5 mg/L HJ505-2009 2.5 Ⅰ 6 氨氮（NH3-N） mg/L HJ535-2009 〈0.10 Ⅰ 7 总磷（以P计） mg/L GB11893-89 0.08 Ⅳ 8 总氮（湖、库，以N计） mg/L HJ636-2012 0.6 Ⅲ 9 铜 mg/L GB/T5750.6-2006 中的 1.4 〈0.006 Ⅰ 10 锌 mg/L GB/T5750.6-2006 中的 1.4 0.017 Ⅰ 11 氟化物（以F 计） mg/L HJ84-2016 0.019 Ⅰ 12 硒 mg/L HJ694-2014 〈0.00012 Ⅰ 13 砷 mg/L HJ694-2014 0.00020 Ⅰ 14 汞 mg/L HJ694-2014 〈0.00004 Ⅰ 15 镉 mg/L GB/T5750.6-2006 中的 9.1 〈0.0001 Ⅰ 16 铬（六价） mg/L GB7467-87 〈0.004 Ⅰ 17 铅 mg/L GB/T5750.6-2006 中的 11.1 〈0.002 Ⅰ 18 氰化物 mg/L GB8538-2016 中的 45.3 〈0.002 Ⅰ 19 挥发酚 mg/L GB8538-2016 中的 46.2 〈0.002 Ⅰ 20 石油类 mg/L GB/T5750.7-2006 中的 3.5 〈0.05 Ⅰ 21 阴离子表面活 性剂 mg/L GB7494-87 〈0.05 Ⅰ 22 硫化物 mg/L GB/T16489-1996 〈0.02 Ⅰ 23 粪大肠杆菌 个/L HJ347.1-2018 780 Ⅱ 24 硫酸盐 mg/L HJ84-2016 12.6 合格 25 氯化物 mg/L HJ84-2016 0.78 合格 26 硝酸盐 mg/L HJ84-2016 0.38 合格 27 铁 mg/L GB/5750.6-2006 中的 1.4 0.006 合格 28 锰 mg/L GB5750.6-2006 中的 1.4 〈0.002 合格 综合水源的水位、库容及离供水区的距离等因素来看，尼白租水库是县城现状第二水厂水源，该水源可以实现重力供水，库容较大，离供水区域相对较近并且水质、水量都能满足要求，可以继续作为本工程供水水源。为了供水安全可靠本次新增直苴水库作为新增水源，县城供水系统变为双水源供水系统，供水水量及水质保证率进一步增强。因此，本工程最终选择尼白租水库和直苴水库作为县城供水的主要水源，县城供水系统形成双水源供水是可行的。 （7）废水不外排的可行性分析 项目产生的生产废水能够全部回用于生产，生产废水排入回用水池沉淀后回用于生产，不外排；洗手废水经收集池收集后用于厂区降尘，不外排；餐饮废水主要为食物残渣及油水，且产生量较小，经收集桶集中收集后，由农民拉走综合利用，不外排；化验室废水经中和沉淀处理后废水量为14.6m3/a，绿化用水量为6360m3/a，绿化除中和沉淀废水外还需补充绿化用水。故本项目废水不外排是可行的。 三、监测要求 本项目为城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程，由于本行业无排污单位自行监测技术指南，因此废水监测要求参照根据《排污单位自行监测技术指南 总则》，结合项目情况，提出监测计划如下。 表9 废水监测要求一览表 监测点位 监测因子 监测频次 回用水池入口及出口 pH、COD、氨氮、磷酸盐、石油类、BOD5、SS 每半年监测一次，每次监测1天，每天监测4次 2、废气环境影响及保护措施 一、废气环境影响分析 本项目水厂消毒系统及污泥处理系统运营期间将产生少量的异味，对周围环境造成一定影响。 因项目净水厂采用电解氯化钠消毒，滤后再进行复核环路控制消毒。自来水厂工程选址距离城区比较远，采用电解氯化钠对城区无影响，电解氯化钠消毒效果较好，虽然会产生有刺激性臭味气体，但易溶于水，几乎不发生水解，其水溶液是十分安全的。 电解氯化钠过程是在一个封闭环境中，在设备正常运行过程中是不会有气体外泄的情况的；但因电解过程中可能会有很少量的氯气气体，故须在贮存室内安装回收装置回收，并保证回收装置的正常运行，这样在严格按照操作规章操作，设备正常生产运转的情况下一般不会有毒害气体产生，故水厂运行期主要的废气来自于配水井、沉淀池、污泥浓缩池、污泥贮池、污泥脱水机房以及堆放运输的泥砂产生的扬尘及臭气，属于无组织排放。 综上，项目区产生的废气对周围敏感点无影响。 二、废气保护措施 运营期主要空气污染物主要为异味。本项目异味主要来自于水厂污泥处理系统运行中产生，产生的废气主要为污泥浓缩池泥沙轻微的臭气。 自来水厂在生产区不会产生臭味，但在污泥浓缩池会产生轻微的臭味，本项目处理能力不大，且原水水质较好，异味的影响很小。 综上所述，项目产生的污染废气量很少，并呈无组织排放，经过厂区内绿化吸收和大气稀释扩散等措施，项目产生的废气对周围环境影响不大。 三、监测要求 本项目为城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程，由于本行业无排污单位自行监测技术指南，因此废气监测要求参照《排污单位自行监测技术指南 总则》，结合项目情况，提出监测计划如下。 表10 废气监测要求一览表 监测点位 监测因子 监测频次 厂界 氯气 半年监测1次，每次监测1天，每天监测3次 3、噪声环境影响及保护措施 一、噪声环境影响分析 本项目投入运营后，主要噪声源有空压机、风机、压滤机、搅拌器、反冲洗水泵、潜水排污泵等机械设备，源强在80～100dB(A)之间，见表11。通过选用低噪声设备、布置隔离层、设备基础设置减振设施来控制噪声，可做到厂界噪声达标，减轻设备噪声对周围环境的影响。 表11 项目噪声源强分析情况 单位：dB(A） 主要噪声源名称 声级 控制措施 降噪后 空压机 100 构筑物隔声、基础减震、消声器 75 风机 95 构筑物隔声、基础减震、消声器 70 压滤机 85 构筑物隔声、基础减震 60 搅拌器 80 构筑物隔声、基础减震 55 各类水泵 90 构筑物隔声、基础减震 65 设备噪声源强和距离边界距离见表12： 表12 噪声源强与厂界距离 单位：dB(A） 设备名称 源强(dB(A)) 与厂界的距离（m） 治理前 治理后 东 南 西 北 空压机 100 75 30 50 60 36 风机 95 70 30 50 60 36 压滤机 85 60 44 48 28 63 搅拌器 80 55 44 48 28 63 水泵 90 65 34 50 32 43 （1）评价方法与预测模式 根据本项目噪声源有关参数及减噪措施，利用噪声距离衰减模式预测工程噪声贡献值，作为边界噪声评价量。进行敏感目标噪声环境影响评价时，以敏感目标所受的噪声贡献值与背景噪声值叠加后的预测值作为评价量。 ①点声源距离衰减模式 ②K个噪声源的合成声级 式中，LPi——第i个噪声源噪声的距离的衰减值，dB(A)； L0i——第i个噪声源的A声级，dB(A)； ri——第i个噪声源噪声衰减距离，m； r0i——距离声源1m处，m； (L——其它环境因素引起的衰减值，dB(A)； LP——K个噪声源衰减值的合成声级，dB(A)； K——噪声源个数。 噪声预测 本项目建成投产后，主要产噪设备对厂界的影响预测结果见表13。 表13 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 设备名称 噪声贡献值 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 空压机 45 41 39 44 风机 40 36 34 39 压滤机 27 26 31 24 搅拌器 22 21 26 19 水泵 34 31 35 32 总贡献值 46.5 42.6 41.8 40.9 评价标准（dB(A)） 昼间60、夜间50 评价结果 达标 达标 达标 达标 由表中可知，在采取评价提出的噪声防治措施的条件下，本项目厂界昼夜噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 二、声环境保护措施 为了减轻项目噪声对周边环境的影响，建设单位应采取以下措施： ①严格按照GBJ87-85《工业企业减噪、消音设计规范》要求，对高噪声源鼓风机房、污泥脱水机房的窗户采用双层玻璃窗，墙面采取必要的隔声和吸声措施，降低噪声对环境的影响，确保厂界噪声达标； ②在设备选型时尽可能的选择设备噪声指标符合国家有关规定的优质低噪声设备； ③在设备安装的过程中，要选择合适的位置，放置平稳、连接牢固，以达到减振降噪的作用； ④要重视设备日常保养、检修和维护，保证各种机械设备正常运转。 综上所述，采取环评措施和落实相关要求后，本项目运行期间噪声不会对区域敏感点产生明显影响，对区域声环境影响较小。 三、监测要求 本项目为城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程，由于本行业无排污单位自行监测技术指南，因此噪声监测要求参照《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017），结合项目情况，提出监测计划如下。 表14 噪声监测要求一览表 监测点位 监测因子 监测频次 厂界东、南、西、北 等效连续A声级 每季度监测1次，每次监测1天，每天昼夜各监测 1次 4、固体废弃物环境影响及保护措施 一、固体废弃物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要为生产过程中产生的污泥、员工日常生活办公产生的生活垃圾以及危险废弃物。 生产污泥 生产污泥主要通过排泥池、浓缩池和脱水间处理后产生的，污泥产生量为0.08t/日，则年（按365天计算）产生污泥29.2t/年。可将产生的污泥经干化和压滤机压缩后委托第三方综合利用，不会对周围环境产生影响。 生活垃圾 本项目生活垃圾主要来自于员工的日常生活办公过程，主要是废纸、瓜果皮核、饮料包装瓶、包装纸、垃圾袋等。本项目聘有工作人员8人，员工生活垃圾产生量平均约按0.5kg/人计，日产生生活垃圾总计约4kg/日，年产生量为1.46t/年（按365天计算），收集后交由环卫部门统一清运处理。 （3）危险废物 项目产生的危险废物主要包括项目润滑油废桶、实验室药品空瓶。根据项目产生的危险废物约为3t/年，产生的危险废物应集中收集暂存于3m3的危废暂存间，定期由相关供应商回收处置；细菌培养基等检测废液应集中收集暂存于危废暂存间，定期由有资质单位回收处置。 二、固废保护措施 本项目固体废弃物产生及处理情况统计见表15所示： 表15 固体废弃物处理情况 性质 名称 来源 产生量 处理情况 一般固体废弃物 污泥 水处理 29.2t/年 干化后交由第三方处置 生活垃圾 生活垃圾 日常生活办公 1.46t/年 交由环卫部门统一清运处理 危险废物 化验室 水处理 3t/年 有资质的单位处置 综上，运营期各类固体废物处置方式合理，去向明确，不会产生二次污染，对外环境影响很小。 5、运营期生态环境的影响 项目施工结束后，对输水管道进行了复垦和植被恢复，对水厂原来施工暴露的地面均被建筑物和硬化道路、绿化植被所覆盖。水土流失得到有效控制。项目实施了绿化工程，人工种植的多种植物，形成了层次较为丰富的有乔、灌、草结合的绿化植被，使该地的植物种类相对增多，增加了该地的生物多样性。整个项目建成后，使该地的生态环境得到明显改善，对环境起到一定的调节作用，本项目对生态环境的影响总的来说是有利影响大于负面影响。 6、环境风险影响和保护措施 1、概述 （1）环境风险评价的目的和重点 本项目涉及的存在危险隐患的物料主要是电解氯化钠产生的次氯酸钠。在次氯酸钠的生产、使用过程中，具有事故发生的隐患。遵照环发[2005]152号文《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》的精神，本章节中将详细分析物料的理化性质以及有害性、毒性、燃烧爆炸性，并分析储存和生产过程中可能存在的事故隐患。通过调查，分析事故类型、事故原因及事故发生的概率，对可能发生的事故及其可能所造成的环境影响的程度、范围及后果进行预测与评价，并有针对性地提出不同事故的预防与应急措施，以减少事故危害和减轻环境影响。 本次环境风险评价工作重点为：事故引起厂界外人群的伤害、环境质量恶化的预测和防护。 （2）环境风险因素分析 本项目环境风险因素主要包括原辅材料风险；次氯酸钠泄漏、供水安全。 ①原辅材料风险 项目需储存的物质主要为氯化钠（食盐），氯化钠在储存和运输过程中不存在潜在环境风险因素。 ②次氯酸钠泄漏风险分析 水厂消毒方式采用电解氯化钠消毒，电解饱和食盐水的总的化学方程式可以表示如下： 2NaCl+2H2O=通电=2NaOH+H2↑+Cl2↑ 2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O 电解产生的次氯酸钠用于自来水厂消毒，目前小型水厂使用电解氯化钠消毒的单位发生次氯酸钠泄漏的案例极少，即使发生事故其影响范围也局限于厂区内。同时，本项目的次氯酸钠在使用时再通过电解制取，对环境的风险在可接受的范围以内。 表16 水厂危险化学品特性表 项目 物质名称 次氯酸钠 物理特性 分子量 74.44 外观 微白色粉末，有似氯气的气味 危险特性 熔点(℃) -6 沸点(℃) 102.2 爆炸危险度 本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性 火灾危险性类别 —— 危险特性 由于固体次氯酸钠的化学性质非常活泼，见光或受热而分解，与有机物或还原剂相混易爆炸。水溶液呈碱性，并缓慢分解为NaCl、NaClO3和O2，受热受光快速分解，具有强氧化性。 毒性特征 毒性分级（GBZ230-2010） / 半致死量 / ③供水安全风险分析 本项目为供水工程，供应城镇居民的饮用水，因此，必须严格控制出水水质，一旦出现超标情况，立即停止供水，进行检修。本评价要求建设单位做好突发事件预案，保证饮用水安全。一旦出现意外，立即启动预案。 2、风险源分析 电解氯化钠消毒过程中主要风险事故原因可分为：阀门管线泄漏，设备故障，操作失误，仪表、电器失灵等。其中尤以阀门损坏泄露最为严重，泄露量最大，危害最严重。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2018的定义，最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。而重大事故是指导致有毒有害物泄漏的火灾、爆炸和有毒有害物泄漏事故，给公众带来严重危害，对环境造成严重污染。 从以上分析可以看出，事故中阀门损坏泄露最为严重，因此，选择阀门损坏事故作为最大可信事故。 通过对加药加氯间风险因素及危险特性分析可知，加药加氯间的环境风险事故，将对净水厂周围环境空气质量产生一定的影响，所以净水厂应加强管理，杜绝事故的发生。通过同类型生产厂家多年安全运行记录可知，只要加强管理和维护，可以将加药加氯间发生风险事故的几率降低为零。从以上情况分析，正常情况下加药加氯间不会发生次氯酸钠的泄漏。且运行过程中即便有少量泄漏，也可在车间内进行处理，不会扩散到车间外。因此正常生产过程中次氯酸钠泄漏到车间外，对周边环境产生影响。 3、风险防范及应急处理措施 （1）对化学物品的管理与使用 ●应严格执行国家《危险化学品安全管理条例》（第344号令）的规定。根据国家有关规定，化学性质相互抵触的化学危险品不能存放在同一房间内。所以不得与还原剂、有机物以及酸类储存在同一库房内，以防造成事故隐患。 ●凡有毒及腐蚀性的化学物品，必须建立严格的发放贮存制度，要有专人管理，贮存量有一定限度。 ●在使用次氯酸钠时，为防止灼伤人体，操作时必须穿戴好防护用品，并严格按操作规程操作。 （2）操作过程中的安全防范措施 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备的安全防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。 （3）事故应急措施 ①泄露： 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150米，大泄漏时隔离450米，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用管道将泄漏物导至还原剂溶液。也可以将漏气钢瓶浸入石灰乳液中。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 ②消防： 消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风处灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉。 ③急救： 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术，就医。 ③防护措施 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴氧气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿带面罩式胶布防毒衣。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 总体而言，本项目存在的环境风险小，在严格按照本环评及相关要求的前提下，为环境可接受水平。 4、应急预案 本项目贮存过程涉及次氯酸钠等物质，为防范可能出现的环境风险事故，保障周边人群和环境安全，按国家相关规定，制定以下应急预案。 A、应急计划区 在运营过程中，遇突然失控以及自然灾害等情况，存在着火灾、爆炸和中毒等事故的潜在危险。根据贮存化学品的品种、数量、危险性质可能引起化学事故的特点，确定电解氯化钠为应急救援主要危险目标，其存在着泄漏、中毒事故等危险性。 B、保护目标 根据本项目重大风险源对环境的影响途径、厂址所在地周围人口及环境资源分布、气象条件和风险预测评价的有关结果，确定本项目环境保护目标为厂址周边人群聚居区。本项目1000m范围的居民。 （2）应急机构 应急指挥小组： A、主要职责：提供和解决处置抢险应急事故所需的人员、设备、车辆、物资等，统一协调，做好抢险应急处理的组织和技术准备，减少灾害对公司供水设施的破坏和人员中毒，保障供水水质；负责与上级安检部门、主管部门及其他相关部门的报告，协调工作；做好灾害造成设施损坏以及人员伤亡抢险情况的信息上报工作；加强管理、督促、检查水厂运输、存放、使用过程的安全管理工作及灾害发生恢复生产的资金安排。 B、应急指挥小组下设机构：管理督察组、水质监测组、后勤保障组、原水输水管线及清水输水管线抢修组、安全生产组。各组的职责如下： 管理督察组：对水厂日常使用氯化钠及存放运输等情况的管理督查工作，若发生灾害，负责各水厂的调度抢险，及时调节水处理工艺，保障供水安全及人员安全，保障抢险设备应急可用，负责与指挥小组联系，及时上报情况。 水质监测组：认真监测源水水质及确保出厂水的安全，防止因次氯酸钠泄露灾害造成的自来水水质污染等情况发生，发生灾害后，要严密监控水质情况，负责上下级和其它相关部门的报告和协调工作，指导督查水厂的处理工艺，确保出厂水水质合格。 后勤保障组：负责车辆的调配和后期保障工作，负责发生灾害造成的供水设施损失以及人员安全，抢险情况的信息上报工作；负责生产区和生活区的安全的安全保卫工作，做好灾害后恢复设备、伤亡人员联系抢救工作，资金安排。 原水输水管线及清水输水管线抢修组：水源至水厂源水输水管线及城区供水管网，保证安全生产畅通；若发生灾害及时调度人员、设备等协助水厂及赶赴事发地点参加抢险，积极采取措施，尽快恢复供水设施，保障供水安全生产。 安全生产组：向公司抢险应急指挥小组事故和应急情况汇报，并组织联络各组赴现场协助应急救援工作。协调组织抢险救灾和调查处理等事宜，并及时报告事态趋势及状况。配合有关部门调查和收集证据，信息发布。 综上所述，项目运行期的环境影响主要来自于水厂产生的生活污水、生产废水、无组织废气、机械噪声、脱水泥砂和生活垃圾，但在采取工程设计和环评要求的污染治理措施和风险防范措施后，总体对环境影响不大。 5、环境风险管控 制定环境风险应急预案，落实环境风险应急措施，确保环境安全。加强次氯酸钠在生产和使用过程中的管理，按《报告表》要求落实各项风险防范措施并制定应急预案，预备充足的应急物资，确保饮用水源安全，并采取有效措施杜绝突发性污染事故发生。 6、分析结论 通过对工程各个风险源的原因分析表明，风险的发生和前期勘查、预防、生产过程中管理密不可分，生产中要以“预防为主，防治结合”为指导，采取有效的风险预防措施，风险一旦发生，必须立即采取应急措施。本项目针对可能发生的事故的原因设置了较为完善的风险防范措施，可有效的对风险事故进行最大限度的预防和有效处理，同时结合企业对风险防范措施的不断完善和改进，本项目发生环境风险事故的概率将进一步降低。故本评价认为本项目的环境风险事故处于可接受水平。 7、水源地的保护与管理 按国家和地方水污染防治法律法规和技术规范的要求，将该项目取水涉及的水库划定为饮用水源保护区，并报市人民政府批准。严格落实饮用水源保护管理规定。禁止在饮用水水源一级保护区范围内新、改扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，须报请永仁县人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。禁止在饮用水源二级保护区内新、改、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，须报请永仁县人民政府责令拆除或者关闭。按照相关技术规范和要求设置饮用水水源保护区界碑和告示牌。按相关技术规范设置水质监测断面，定期进行水质监测，一、二级饮用水源保护区内水质应符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的II、Ⅲ类标准，并符合《生活饮用水水质卫生规范》对水源地水质的要求。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 水处理系统 | 异味 | 大气稀释扩散、植被吸收 | 无组织排放，对项目区大气环境环境影响很小 |
| 地表水环境 | 回收水池 | 生产废水 | 经过回用水池4584m3处理 | 全部回用，不外排 |
|  | 员工生活、食堂 | 洗手污水和餐饮废水 | 洗手废水经收集池收集0.5m3、餐饮废水设置2个收集桶（容积0.1m3）集中收集后委托农户拉走处置 | 洗手废水经收集池收集后用于厂区洒水；餐饮废水委托附近农户拉走综合利用 |
|  | 化验室 | 化验室污水 | 进行中和沉淀处理 | 用于项目区绿化 |
|  | 绿化 | 绿化用水 | 土地吸收渗滤、植物吸收和蒸发后 | 对项目区地表水环境影响很小 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 设备进行基础减振或安装减震垫，利用厂房、建筑物隔声 | （GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 排泥池、浓缩池和脱水间处理后产生的污泥污泥经干化和压滤机压缩后委托第三方综合利用，不会对周围环境产生影响；员工日常生活产生的生活垃圾，收集后交由环卫部门统一清运处理；项目产生的危险废物主要包括项目润滑油废桶、实验室药品空瓶，产生的危险废物应集中收集暂存于危废暂存间，定期由相关供应商回收处置；细菌培养基等检测废液应集中收集暂存于危废暂存间，定期由有资质单位回收处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | 项目施工结束后，对输水管道进行了复垦和植被恢复，对水厂原来施工暴露的地面均被建筑物和硬化道路、绿化植被所覆盖。水土流失得到有效控制。项目实施了绿化工程，人工种植的多种植物，形成了层次较为丰富的有乔、灌、草结合的绿化植被，使该地的植物种类相对增多，增加了该地的生物多样性。 |
| 环境风险 防范措施 | ①泄露： 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150米，大泄漏时隔离450米，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用管道将泄漏物导至还原剂溶液。也可以将漏气钢瓶浸入石灰乳液中。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 ②消防： 消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风处灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉。 ③急救： 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术，就医。 ③防护措施 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴氧气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿带面罩式胶布防毒衣。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）贯彻“一水多用、节约用水、循环利用”的原则，在节水的同时最大限度减少废水排放量，尽量做到回用。 （2）本项目关于水库取水点应划定为水源保护区。 |

# 六、结论

本项目符合现行产业政策，建设选址合理，与周围环境相容，总平面布局合理。项目选址不在自然保护区、水源保护区、风景名胜区、国家森林公园等重要地区范围内。项目不占用生态红线、不占公益林，未发现名树古木，也未发现珍稀野生保护动植物。根据影响和提出的保护措施，项目运营过程中各项污染物可以做到达标排放，对周围环境的影响不大，不会导致当地环境功能的下降。采纳本报告表对策措施，建设单位加强管理，认真落实各项环保治理措施，做到污染物达标排放，排放的污染物对外环境的影响不大。 从环境保护的角度讲，项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 生产污泥 |  |  |  | 29.2t/a |  | 29.2t/a |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 1.46t/a |  | 1.46t/a |  |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥